## Slide 1
Internet Protocol
12月主題課程(二)
Presented by 陳奕其
贊助商

## Slide 2
IPv4
Notes: Internet Protocal第四代

## Slide 3: What’s IP(Internet Protocol)?
IP檢視封包位址，根據路由表決定next hop
Notes: 拿出OSI 模型，還記得L3嗎？

## Slide 4
Notes: 解釋 next hop

## Slide 5: 如何識別網路上的裝置？
它在哪個網路上？(IP address)
它在該網路的ID(MAC)
Notes: 拿出OSI 模型，還記得L3嗎？
網段你可以想成是市話的區碼

## Slide 6
IPv4 header
Notes: From:
https://en.Wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_version_4#First_and_last_subnet_addresses

## Slide 7
IPv4 address
192.168. 1 . 1
8bits
8bits
8bits
8bits
11000000
10101000
00000001
00000001
Notes: 2^32次方約=43億個位址

## Slide 8
Type | First octet | First octet (decimal) | Function
Class A | 0XXXXXXX | 0~127 | 政府機關、國家級研究單位
Class B | 10XXXXXX | 128~191 | 學術單位、ISP、大企業
Class C | 110XXXXX | 192~223 | 一般企業
Class D | 1110XXXX | 224~239 | 特殊用途
Class E | 1111XXXX | 240~255 | 
Notes: 會使用第一個Byte決定用途

## Slide 9
127.0.0.0~127.255.255.255
Loopback address
測試設備自己的network stack
允許同一台主機的sever和client程式透過TCP/IP和自己通訊
Notes: 如果可以順利從127收到流量，代表網卡沒壞
建立 local host之類的

## Slide 10: 遮罩(classful)
Type | First octet | First octet (decimal) | prefix length | Mask
Class A | 0XXXXXXX | 0~127 | /8 | 255.0.0.0
Class B | 10XXXXXX | 128~191 | /16 | 255.255.0.0
Class C | 110XXXXX | 192~223 | /24 | 255.255.255.0
Notes: 拿出OSI 模型，還記得L3嗎？
網段你可以想成是市話的區碼
這是預設的子網路遮罩，class C不能使用少於/24的遮罩，依此類推。等等會講如何自己切
https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%88%86%E7%B1%BB%E7%BD%91%E7%BB%9C

## Slide 11
10.34. 1 . 1
172.16. 1 . 1
192.168. 1 . 1
Notes: 隨便舉例

## Slide 12
判斷網段(A級為例)
10.34. 1 . 1 /8
11111111 00000000 00000000 00000000
00001010 00100010 00000001 00000001
*
00001010 00000000 00000000 00000000
10.
0.
0.
0
Notes: and

## Slide 13: 特殊的IP地址
網段地址主機bits全為0
廣播地址 主機bits全為1

## Slide 14: 計算網段內可用主機
2^(主機bits)數量-2
請計算12.0.0.0/8的可用主機數量(用計算機)

## Slide 15: 來點例子(C級IP)
192.168.21. 0 /24
11000000 10101000 00010101 00000000
11000000 10101000 00010101 11111111

## Slide 16: 小測驗(一)

## Slide 17
48.76. 3.16 /9
192.168.1.0 /31
計算網段中主機數量
172.16.22.4 /18
192.168.1.0 /24

## Slide 18: 雜談- IANA
Internet Assigned Numbers Authority
管理網際網路中使用的 IP 位址

## Slide 19: 雜談- 網路的起源
美國軍事用途

## Slide 20: 遮罩(classless) classless inter-domain routing,CIDR
可以自己決定prefix length
Notes: 因為原本的有級會造成大量IP浪費，ISP也會這樣發送IP

## Slide 21
判斷網段(C級為例)
192.168.33. 98 /28
11111111 11111111 11111111 11110000
11000000 10101000 00100001 01100010
*
11000000 10101000 00100001 01100000
192.
168.
33.
.96
Notes: 這是某個主機的IP和它的遮罩
.240

## Slide 22
Size (Per subnet) | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Subnet | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
CIDR | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 | /32
Notes: SIZE含網段和廣播

## Slide 23
Size | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Subnet | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
CIDR | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 | /32
192.168.33. 0~192.168.33.15
192.168.33.16~192.168.33.31
192.168.33.32~192.168.33.47
192.168.33.48~192.168.33.63
192.168.33.48~192.168.33.63
192.168.33.64~192.168.33.79
192.168.33.80~192.168.33.95
192.168.33.96~192.168.33.111
192.168.33.112~192.168.33.127
192.168.33.128~192.168.33.34
…

## Slide 24
Size (Per subnet) | 2^(主機bits) +1 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1
Subnet | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255
CIDR | /25 | /26 | /27 | /28 | /29 | /30 | /31 | /32
 | /17 | /18 | /19 | /20 | /21 | /22 | /23 | X
 | /9 | /10 | /11 | /12 | /13 | /14 | /15 | X

## Slide 25
判斷網段(C級為例)
192.168.33. 98 /28
11111111 11111111 11111111 11110000
11000000 10101000 00100001 01100010
*
11000000 10101000 00100001 01100000
192.
168.
33.
.96
Notes: 回到剛剛那張圖，你看主機bits

## Slide 26
判斷網段(A級為例)
10.34. 1 . 1 /11
11111111 11100000 00000000 00000000
00001010 00100010 00000001 00000001
*
00001010 00100000 00000000 00000000
10.
32.
0.
0
Notes: 這是某個主機的IP和它的遮罩

## Slide 27
小練習
48.76. 3 . 16
255.128.0.0
11111111 10000000 00000000 00000000
00110000 01001100 00000011 00010000
*
Notes: 你可以算直式，也可以用對(背)遮罩表

## Slide 28
小結
網路ID
廣播位址
第一個可用IP
最後一個可用IP
下一個網段
子網路IP數量(256-mask)

## Slide 29: version
標示IP協定版本
IPv4:0100
IPv6:0110

## Slide 30: Internet Header Length
標示header長度
實際長度:為IHL值*4 (bits)
Notes: 從version 到 option

## Slide 31: Differentiated Services Code Point
QOS用，延遲數據的優先度
Notes: QOS:幫封包上12道金牌

## Slide 32: Explicit Congestion Notification
允許路由器通知傳送端有擁擠發生，它就會知道該放慢速度傳輸
00 – 不支援 ECN 的傳輸，非 ECT(Non ECN-Capable Transport)
10 – 支援 ECN 的傳輸，ECT(0) 這個封包是 ECN 的開始。
01 – 支援 ECN 的傳輸，ECT(1)
11 – 發生擁塞，CE(Congestion Experienced)。
Notes: 網路塞車有些封包會被丟棄
wiki看的
剩下自己去看

## Slide 33: Total length
L3 header+ L4 segment的長度
最小值20(Bytes) 最大65535(Bytes)
Notes: 網路塞車有些封包會被丟棄
wiki看的
剩下自己去看

## Slide 34: Identification
如果資料被切割，用來分辨哪個是同一組的

## Slide 35: Flag
表示是否有做分割
第1個bit:恆為0
第2個bit:
第3個bit
  0:應該被切割
  1:這是獨立的封包
  0:完整的封包/分段封包最後一個
  1:還有更多

## Slide 36: Fragment offset
讓接收方知道封包原始順序

## Slide 37: Time to live
封包存活時間
經過一個路由器就-1
Notes: 避免迴圈死循環

## Slide 38: Protocol
L4傳輸層協定

## Slide 39: header checksum
檢查封包是否有誤

## Slide 40: Source IP
就是…來源

## Slide 41: Destination IP
就是…目標

## Slide 42: Destination IP
就是…目標

## Slide 43: Option
特殊的控制