## Slide 1
網路設定
12月主題課程(三)
Presented by 陳奕其
贊助商

## Slide 2
IPv4(續)
Notes: Internet Protocal第四代

## Slide 3: 私有IP
不可直接連接網際網路
主要用於區域網路
無需考慮位址和區網外的設備衝突

## Slide 4: 私有IP範圍
Class | 範圍 | 遮罩
Class A | 10.0.0.0~10.255.255.255 | /8
Class B | 172.16.0.0~127.31.255.255 | /12
Class C | 192.168.0.0~192.168.255.255 | /16

## Slide 5
繞送

## Slide 6
繞送
靜態繞送影片
路由器轉送封包到目的地的過程
    路由器維護路由表
    路由器查看路由表決定next hop
Notes: 之前錄的

## Slide 7
如何維護路由表
靜態繞送影片
  管理者手動輸入(靜態)
    網路龐大時難以執行
    通常只會手動設定預設路由
  路由器間分享自己已知網段(動態)
    協定:RIP、OSPF
    不同協定間無法交換
    有可能被汙染

## Slide 8
如何維護路由表
靜態繞送影片
  管理者手動輸入(靜態)
    網路龐大時難以執行
    通常只會手動設定預設路由
  路由器間分享自己已知網段(動態)
    協定:RIP、OSPF
    不同協定間無法交換
    有可能被汙染

## Slide 9
繞送指令(靜態)
靜態繞送影片
(config)#ip route [目的網路] [遮罩] [下一個中繼站或離開介面] [管理性距離] [permanent]
Notes: 之前錄的

## Slide 10
閒談

## Slide 11: 看看我家的無線AP設定
Notes: 雖然我在這幾堂課尚未提及有關無線網路的知識，不過有時間的話會補充